## Slide 1
CIRCUITOS DIGITAIS IV · PBL
SMMA
Smart Machine Monitoring Accelerator
Como um algoritmo de diagnóstico de falhas em motores virou hardware: do dataset à placa DE0-CV
Equipe: ______________________________ · Apresentação: 28/08
Notes: Abertura (0,5 min). Apresente a equipe e quem construiu cada bloco. Mensagem central da apresentação: o foco é mostrar COMO cada algoritmo foi modelado para hardware — datapath, controle, ciclos e recursos — e provar que o hardware calcula exatamente o que o modelo em Python calcula.

## Slide 2
1
ROTEIRO
O que vamos mostrar
Responsável: ____________
1
Contexto e fluxo de projeto
Problema, objetivo e como transformamos o algoritmo em hardware
2
Dados e treinamento
Dataset, tratamento em Python e como viram pesos da CNN e da árvore
3
Arquitetura geral
Diagrama, controle global, handshaking, execução e ponto fixo
4
Entrada e processamento de sinais
Simulador do sensor, FIR, LMS, barramento, FFT, picos e MDC
5
Estimação de parâmetros
Autocorrelação e inversão de matriz por Gauss-Jordan
6
Classificadores
Parameter RegFile, árvore de decisão e CNN detalhada
7
Implementação e resultados
Código, simulação, síntese, placa, decisões e números finais
Fio condutor: uma janela de 332 ms de vibração percorre o sistema até virar uma classe no display da placa.
Notes: Roteiro (0,5 min). São 7 blocos. O fio condutor é o caminho de uma janela de vibração: do sensor até a classe no display. Em cada módulo mostramos algoritmo → datapath → controle → ciclos → recursos, como pede o entregável 6.2.

## Slide 3
2
BLOCO 1 · CONTEXTO E FLUXO DE PROJETO
Problema e objetivo
Responsável: ____________
Peso na IP: —
O PROBLEMA
Motores sujeitos a desbalanceamento, desalinhamento e desgaste de rolamento
Hoje: dados vão a um PC externo → latência, consumo de energia e dependência da rede
Pedido: um acelerador em FPGA que adquire, processa e classifica localmente
Restrições: 50 MHz, ponto fixo, DSPs limitados, uma janela nova a cada 10 ms
SAÍDA: 4 CLASSES
0 normal
1 desbalanceamento
2 desalinhamento
3 rolamento
ANTES
Motor
sensores
Rede
atraso
PC externo
processa
DEPOIS — SMMA
Motor
sensor Xa
FPGA DE0-CV (SMMA)
filtra · FFT · LMS · matriz · árvore · CNN
Classe no display
Decisão 0,2 ms após a última amostra, sem rede e sem PC.
Notes: Problema e objetivo (1,5 min). Hoje os dados dos sensores vão para um PC externo: latência, consumo e dependência de rede. O SMMA faz tudo localmente na FPGA. Por que FPGA: latência determinística (a decisão sai 0,2 ms depois da última amostra), paralelismo real entre os ramos e baixo consumo na borda. O sistema classifica 4 estados e mostra o resultado no display da placa.

## Slide 4
3
BLOCO 1 · CONTEXTO E FLUXO DE PROJETO
Do algoritmo ao hardware: como modelamos
Responsável: ____________
Peso na IP: Transversal
1
Python = especificação
FIR, FFT, log2 e features escritos em inteiros, como o hardware
2
Treino ciente do hardware
Q1.15, saturação e quantização já no treino
3
Exportação
pesos, limiares e coeficientes viram .hex e ROM
4
RTL + testbench
cada módulo comparado bit a bit com o modelo
5
Quartus + placa
síntese, timing a 50 MHz e demonstração
Regra do projeto: o hardware calcula exatamente o que o Python calcula — mesmo arredondamento, mesma saturação, mesma ordem das operações.
39 / 39
testbenches aprovados, a maioria bit a bit
0,02 %
divergência float × ponto fixo na CNN
11 / 12
janelas certas na placa = previsto no Python
Notes: Fluxo de projeto (2 min). Esta é a ideia que amarra a apresentação inteira. (1) O Python não é só o lugar do treino: ele É a especificação do hardware — o filtro, a FFT, o log2 e as características foram escritos em aritmética inteira, com o mesmo arredondamento e a mesma saturação do RTL. (2) O treino respeita as limitações do hardware (Q1.15, saturação). (3) Os pesos e limiares viram arquivos .hex/ROM. (4) Cada módulo RTL tem um testbench que compara bit a bit com o modelo. (5) Só então vai para o Quartus e para a placa. Por isso o resultado na placa é previsível: 11/12 na árvore, igual ao Python.

## Slide 5
4
BLOCO 2 · DADOS E TREINAMENTO
O dataset: como os dados estão organizados
Responsável: ____________
Peso na IP: —
A BANCADA
Motor de 3 HP a 3010 rpm (50,17 Hz), mancais A e B
Cargas de 0, 2 e 4 N·m
Falhas inseridas junto ao mancal A
4 acelerômetros a 25,6 kHz
nome | canal | mede
Xa | Canal1 | eixo x do mancal A
Ya | Canal2 | eixo y do mancal A
Xb | Canal3 | eixo x do mancal B
Yb | Canal4 | eixo y do mancal B
Usamos o Xa: é onde o desbalanceamento aparece (pico em 50 Hz) e só um canal cabe na memória da placa.
45 ARQUIVOS = 3 CARGAS × 15 CONDIÇÕES → 4 CLASSES
classe | arquivos | severidades | duração
0 normal | *_Normal | — | ~540 s
1 desbalanceamento | *_Unbalance_* | 583 a 3318 mg | ~1800 s
2 desalinhamento | *_Misalign_* | 0,1 / 0,3 / 0,5 mm | ~1080 s
3 rolamento | *_BPFI_* e *_BPFO_* | trincas 0,3 / 1 / 3 mm | ~540 s
25,6 kHz
amostragem
9,7 GB
em CSV
27 649
janelas (imagens)
As classes estão desbalanceadas (3× mais desbalanceamento que normal): o treino usa peso inverso à frequência de cada classe.
Notes: Dataset (2 min). Jung et al., Data in Brief 48 (2023), KAIST. Bancada com motor de 3 HP girando a 3010 rpm (50,17 Hz) e dois mancais, A e B. Cada mancal tem 2 acelerômetros (eixos x e y) a 25,6 kHz — daí os nomes Xa, Ya, Xb, Yb do nosso diagrama: letra maiúscula = eixo, minúscula = mancal. Todas as falhas foram inseridas junto ao mancal A. Usamos só o Xa (Canal1): no eixo x o pico em 50 Hz cresce com o desbalanceamento; no y quase não muda — com o Ya a rede não separava desbalanceamento de normal. E só um canal cabe na placa (a ROM de um canal já usa 52% da memória). 45 arquivos = 3 cargas × 15 condições, agrupados nas 4 classes do enunciado.

## Slide 6
5
BLOCO 2 · DADOS E TREINAMENTO
Tratamento: do sinal bruto à entrada dos modelos
Responsável: ____________
Peso na IP: —
Escala
±32 g → Q1.15
FIR 63 taps
corte 1,4 kHz
Decimação ÷8
25,6 → 3,2 kHz
FFT 64 pts
a cada 32 amostras (10 ms)
|X| bins 0..31
50 Hz por bin
log2 (Mitchell) → imagem 32×32
linha = frequência, coluna = tempo (320 ms)
12 características
8 espectrais + r_lms + rho1..3
→ CNN
→ árvore de decisão
DIVISÃO POR TEMPO DENTRO DE CADA ARQUIVO (0,5 s DE GUARDA ENTRE AS FATIAS)
treino 70 % · 19 607 janelas
validação · 4 021
teste · 4 021
Nenhuma janela de teste tem amostras vistas no treino. As 12 janelas da placa vêm do teste.
Notes: Tratamento (2 min). Esta cadeia, escrita em python/smma/espectrograma.py e features.py, é a especificação do hardware: cada passo tem um bloco Verilog correspondente. Escala: ±32 g vira ±1 em Q1.15. FIR passa-baixa de 63 taps e decimação por 8: de 25,6 para 3,2 kHz, para que cada bin da FFT de 64 pontos valha 50 Hz. FFT de 64 pontos a cada 32 amostras (10 ms). Daí saem dois produtos: a imagem 32×32 (32 FFTs, log2 de Mitchell) para a CNN e 12 características numéricas para a árvore, sobre exatamente a mesma janela de 1056 amostras. Divisão por TEMPO dentro de cada arquivo (70/15/15 com 0,5 s de guarda): janelas vizinhas são quase iguais, sortear colocaria a mesma janela no treino e no teste.

## Slide 7
6
BLOCO 2 · DADOS E TREINAMENTO
CNN: do treino em Python aos pesos na ROM
Responsável: ____________
Peso na IP: CNN 15% · quantização (diferencial)
TREINO CIENTE DO HARDWARE
Mesma rede do RTL: conv 3×3 ×8 → ReLU → maxpool → média global → densa 8×4
Pesos limitados a [−1, 1) após cada passo (cabem em Q1.15)
Quantização simulada no forward (QAT)
Saturação nos mesmos pontos do RTL
Modelo escolhido pela validação calculada no modelo bit-exato
EXPORTAÇÃO (PASSO 05)
pesos_16b.npz
inteiros Q1.15 (116 parâmetros)
CNN_Weight_ROM.v
endereço = tap (0..8) → 8 pesos × 16 bits = 128 bits
golden_model_cnn.py
referência bit a bit
vetores/*.hex
esperado dos testbenches
72 pesos + 8 bias (conv) · 32 pesos + 4 bias (densa)
QUANTIZAÇÃO (TESTE, PONTO FIXO)
pesos | acurácia
16 bits (ROM) | 83,2 %
8 bits arredond. | 83,3 %
8 bits QAT | 81,3 %
4 bits arredond. | 68,7 %
4 bits QAT | 70,2 %
8 bits mantém a acurácia com metade da memória; 4 bits perde ~13 pontos.
Float × ponto fixo discordam em só 0,02 % das imagens.
Notes: CNN em Python (2 min). A rede em PyTorch é camada por camada a mesma do RTL: só 116 parâmetros. Restrições do hardware aplicadas DURANTE o treino: parâmetros limitados a [−1, 1) depois de cada passo; quantização simulada no forward (QAT); saturação nos mesmos pontos do RTL. O melhor modelo é escolhido pela acurácia balanceada na validação calculada pelo MODELO BIT-EXATO, não pelo float — ou seja, o melhor no hardware. O passo 05 converte os pesos inteiros em Verilog: a CNN_Weight_ROM é organizada por tap (endereço t = 0..8 devolve os 8 pesos do tap numa palavra de 128 bits), porque a convolução processa 1 tap por ciclo com os 8 filtros em paralelo. Ele também gera os vetores esperados dos testbenches, então retreinar não exige editar nada à mão.

## Slide 8
7
BLOCO 2 · DADOS E TREINAMENTO
Árvore de decisão: do Python à ROM de nós
Responsável: ____________
Peso na IP: Classificador ML 10%
12 CARACTERÍSTICAS (MESMA JANELA)
origem | características
FFT (8) | r_1x, r_2x, r_3x, 3 bandas, log2E, centroide
LMS (1) | r_lms = Σe² / Σd²
autocorr. (3) | rho1, rho2, rho3
Razões pela energia total: não dependem da amplitude do sinal.
Profundidade 9 · 141 nós · limiares em Q1.15
ÁRVORE × SVM (MESMO TESTE)
 | árvore | SVM-RBF
acurácia | 93,2 % | 96,2 %
multipl./decisão | 0 | 22 452
memória | 564 B | 44,9 kB
latência | 20 ciclos | ~22 mil ciclos
Escolhida a árvore: só comparações, 0 DSP, cabe em 1 bloco de memória.
Float × Q1.15 discordam em 0,15 % das janelas.
UM NÓ = 32 BITS (arvore.hex)
31
30:27
26:11
10:3
bit 31 = 1: folha, classe nos bits 1:0
feature ≤ limiar → filho esquerdo = nó seguinte
feature > limiar → filho direito (endereço gravado)
141 nós × 32 bits = 564 B de ROM
O RTL lê um nó por ciclo e compara com sinal.
Notes: Árvore em Python (2 min). As 12 características são calculadas na mesma janela da CNN, com a aritmética inteira do hardware (features.py). O passo 07 compara árvore e SVM-RBF nas mesmas janelas de teste: a SVM acerta ~3 pontos a mais, mas precisa de 22 mil multiplicações e 45 kB por decisão. A árvore não usa nenhum multiplicador. A profundidade 9 (141 nós) foi escolhida pela curva de validação. Os limiares são quantizados em Q1.15 — float e ponto fixo discordam em 0,15% das janelas. O passo 08 grava cada nó em 32 bits: bit 31 diz se é folha; nos internos, 4 bits de índice da característica, 16 bits de limiar e 8 bits do filho direito. O filho esquerdo é sempre o nó seguinte (o sklearn constrói em profundidade), então não precisa ser armazenado.

## Slide 9
8
BLOCO 3 · ARQUITETURA GERAL
Arquitetura geral do SMMA
Responsável: ____________
Peso na IP: Arquitetura geral 25%
Notes: Arquitetura geral (2,5 min) — entregável 6.1. Leia da esquerda para a direita. ENTRADA: o simulador do sensor Xa entrega 25,6 kHz; o FIR filtra e decima para 3,2 kHz; o LMS fica em série — toda amostra passa por ele antes do barramento. O DATA BUS DRIVER entrega a mesma amostra, ao mesmo tempo, a dois ramos: o RAMO FFT (MEM_A monta quadros de 64, FFT, MEM_B acumula o espectro médio; dele saem os picos → Euclides → f0 e as bandas BPFO/BPFI) e a ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS (acumulador de coeficientes = autocorrelação; Gauss-Jordan inverte a matriz de Yule-Walker). Tudo que é característica vai para o PARAMETER REGFILE, que alimenta a árvore. Em paralelo, o RAMO CNN recebe as magnitudes da FFT, monta o espectrograma e classifica. O CONTROLE GLOBAL dá um único start a todos. Diferenças em relação ao rascunho do grupo: 1 canal (só cabe 1 na memória), FFT DIT (já verificada bit a bit) e o LMS repassa o sinal do FIR, que é o sinal com que os modelos foram treinados.

## Slide 10
9
BLOCO 3 · ARQUITETURA GERAL
Controle global e handshaking
Responsável: ____________
Peso na IP: Arquitetura geral 25%
FSM DO CONTROLE GLOBAL (SMMA_Global_Control)
PARADO
ARRANCA
ADQUIRE
DECIDE
PRONTO
KEY1 e todos prontos
1 ciclo: start único
32 quadros (fb_done)
árvore e CNN válidas
1 ciclo
VALID / READY COM JOIN (Stream_Fork)
Produtor
segura o dado
JOIN
AND dos ready
Consumidor A
Consumidor B
Transferência só quando valid = 1 e ready = 1
Produtor segura o dado enquanto ready = 0 → sem perda
Só troca o dado após o aceite → sem sobrescrita
Join: in_ready = AND de todos os ready → todos os ramos recebem o mesmo dado no mesmo ciclo
Sinais: start, busy, done, valid, ready, enable, reset (síncrono, KEY0 com 2 registradores)
Notes: Controle e handshaking (2 min) — FSM detalhada do controlador global (6.3) e pergunta 10. A FSM global tem 5 estados: PARADO espera KEY1 com todos os blocos prontos; ARRANCA dá UM pulso de start a todos no mesmo ciclo (se um ramo começasse um ciclo depois, o vetor de características ficaria desalinhado); ADQUIRE dura as 1056 amostras; DECIDE espera a árvore E a CNN; PRONTO registra o veredito e acende LEDR9. Entre os blocos, todo stream usa valid/ready: o produtor segura o dado enquanto ready = 0 (não perde) e só troca depois do aceite (não sobrescreve). Onde um stream vai para vários consumidores, o Stream_Fork faz JOIN: in_ready = AND dos ready, e todos veem o mesmo ciclo de transferência — nenhum ramo processa uma janela diferente. Pergunta 10: um dado é válido quando valid = 1; o fim de cada bloco é o pulso done; o resultado final é válido quando LEDR9 acende.

## Slide 11
10
BLOCO 3 · ARQUITETURA GERAL
Estratégia de execução dos módulos
Responsável: ____________
Peso na IP: Arquitetura geral 25%
1
Série
FIR → LMS → barramento
toda amostra atravessa os três blocos
2
Pipeline
amostra → quadro → FFT → espectro → CNN
avança pelo handshake, sem esperar a janela inteira
3
Paralelo
ramo FFT/MDC ‖ parâmetros ‖ CNN; 8 filtros da conv
os ramos consomem a mesma janela ao mesmo tempo
4
Compartilhado
1 mult. no FIR, 1 PE no LMS, 1 butterfly na FFT, 1 MAC na densa
cada recurso reutilizado dentro do módulo
Orçamento por quadro: 10 ms × 50 MHz = 500 000 ciclos. A FFT de um quadro usa 636 (0,13 %). Entre janelas a execução é sequencial: uma nova só começa com todos os blocos em repouso.
Notes: Estratégia de execução (1,5 min). Não escolhemos uma única estratégia: cada uma está onde faz sentido. SÉRIE: FIR → LMS → barramento, cada amostra atravessa os três. PIPELINE por stream: amostra → quadro → FFT → espectro → CNN avançam pelo handshake, sem esperar a janela inteira. PARALELO: os ramos FFT/MDC, estimação de parâmetros e CNN trabalham sobre a mesma janela ao mesmo tempo, e os 8 filtros da convolução rodam juntos. COMPARTILHADO dentro de cada módulo: um multiplicador no FIR (63 vezes), um PE no LMS (16 vezes), uma butterfly na FFT (192 vezes), um MAC na densa. SEQUENCIAL entre janelas: uma nova só começa quando todos voltaram ao repouso. Orçamento: 10 ms × 50 MHz = 500 000 ciclos por quadro novo; usamos 636 na FFT.

## Slide 12
11
BLOCO 3 · ARQUITETURA GERAL
Formato numérico (ponto fixo)
Responsável: ____________
Peso na IP: Transversal (6.4)
grandeza | formato | int + frac | observação
amostras do sensor, coef. do FIR | Q1.15 | 1 + 15 | ±32 g = ±1; acumulador de 40 bits, saturação
dados e twiddles da FFT | Q1.15 | 1 + 15 | ÷2 em 4 dos 6 estágios (ganho 1/16) + saturação
¦X[k]¦ e espectro médio | inteiro s/ sinal | 16 | alpha-max beta-min; acumulador de 24 bits
coeficientes do LMS, μ | Q1.15, μ = 2⁻³ | 1 + 15 | μ é um deslocamento (sem multiplicador)
energias LMS e autocorrelação | inteiro | 48 | soma de 1056 produtos de 32 bits
elementos de R e R⁻¹ | Q8.16 | 8 + 16 | Q4.12 saturava: ¦R⁻¹¦ chega a ~16
pesos e ativações da CNN | Q1.15 | 1 + 15 | MAC de 40 bits, requantiza com saturação
limiares da árvore, features | Q1.15 | 1 + 15 | comparação com sinal
f0 | inteiro (Hz) | 20 + 6 frac | f0 = k0 · fs / N (N potência de 2)
Multiplicação Q1.15 em todo o projeto: sat16((a·b + 2¹⁴) ≫ 15) — arredonda meio-para-cima e satura, igual ao Python.
Notes: Formato numérico (2 min) — entregável 6.4 e pergunta 3. Convenção: Qi.f, i inclui o bit de sinal. Quase tudo é Q1.15 (16 bits), que cabe nos DSPs 18×18 do Cyclone V. Riscos de overflow e como tratamos: na FFT a butterfly divide por 2 em 4 dos 6 estágios (ganho 1/16, a escala do treino) e satura nos outros; acumuladores largos (40 bits no FIR e na CNN, 48 na autocorrelação) — overflow só na requantização, onde saturamos em vez de dar wrap-around. A inversão de matriz precisou de Q8.16: medimos no dataset |R⁻¹| até ~16, e o Q4.12 original só vai até ±8. Perda de precisão medida: CNN 0,02% de divergência entre float e ponto fixo; árvore 0,15%; Yule-Walker ≤ 1 LSB contra o numpy.

## Slide 13
12
BLOCO 4 · ENTRADA E PROCESSAMENTO DE SINAIS
Simulador do sensor Xa (Sample_Source)
Responsável: ____________
Peso na IP: Arquitetura geral 25% · 6.7
DATAPATH
SW[3:0]
janela 0..11
ROM de amostras
12 × 8503 × 16 bits = 1,6 Mbit (200 M10K)
Contador ÷1953
50 MHz → 25,6 kHz (tick)
Registrador de saída
valid / ready
FIR_Decimator
como um ADC
ROM de rótulos
classe verdadeira + prevista
SMMA_Panel
HEX2 e LEDR7
A amostra só avança quando o FIR aceitou a anterior: nada se perde.
POR QUE ASSIM
Dados reais do Canal1 (Xa), na mesma taxa do sensor
12 janelas = 4 classes × 3 cargas, todas do TESTE
Escolha determinística, sem escolher a dedo: uma delas o modelo erra
Interface valid/ready igual à de um ADC: um sensor real entraria no mesmo lugar
MODO_RAPIDO = 1 só na simulação (ignora a taxa)
332 ms
por janela (8503 amostras)
0,006 %
erro da taxa
Notes: Simulador do sensor (2 min). Não há acelerômetro ligado à FPGA, então o Sample_Source faz o papel do sensor + conversor A/D. Ele guarda numa ROM 12 janelas REAIS do Canal1, com 8503 amostras cada (332 ms), em Q1.15: 1,6 Mbit em 200 blocos M10K. As janelas são 4 classes × 3 cargas, todas da partição de TESTE, escolhidas de forma determinística (a primeira de teste de cada combinação) — demonstrar com dados de treino não provaria nada. Um contador divide 50 MHz por 1953 e libera uma amostra a 25,6 kHz (erro de 0,006%). A saída usa valid/ready, a mesma interface de um ADC: trocar por um sensor real não muda nada depois do FIR. SW[3:0] escolhe a janela; uma segunda ROM guarda a classe verdadeira e a prevista pelo Python, mostradas no painel.

## Slide 14
13
BLOCO 4 · ENTRADA E PROCESSAMENTO DE SINAIS
FIR anti-alias + decimação ÷8
Responsável: ____________
Peso na IP: Arquitetura geral 25%
POR QUE DECIMAR (FFT DE 64 PONTOS)
componente | Hz | bin a 25,6 kHz | bin a 3,2 kHz
rotação 1× | 50,2 | 0,13 | 1,00
2× | 100,3 | 0,25 | 2,01
3× | 150,5 | 0,38 | 3,01
BPFO | 179,4 | 0,45 | 3,59
BPFI | 272,1 | 0,68 | 5,44
400 Hz por bin → tudo no bin 0. 50 Hz por bin → cada falha no seu bin.
Sem o FIR, o que está acima de 1,6 kHz rebateria por aliasing sobre esses bins.
DATAPATH: 1 MULTIPLICADOR REUTILIZADO 63×
Linha de atraso
64 amostras
ROM de coef.
63 × Q1.15
×
1 DSP
+
acc 40 b
sat
63
ciclos por saída
15 625
ciclos disponíveis
0,4 %
do tempo
Saturação na saída acende "E" no HEX3.
Notes: FIR e decimação (1,5 min). Sem decimar, a FFT de 64 pontos a 25,6 kHz tem raias de 400 Hz: rotação (50 Hz), harmônicos e as frequências de rolamento (BPFO 179 Hz, BPFI 272 Hz) cairiam todas no bin 0. Decimando por 8, cada bin vale 50 Hz e elas se separam. O FIR passa-baixa (63 taps, corte 1,4 kHz) é obrigatório antes de decimar, senão o conteúdo acima de 1,6 kHz rebate por aliasing para dentro da banda. Arquitetura: só precisamos de uma saída a cada 8 entradas, ou seja a cada 15 625 ciclos; o MAC leva 63. Por isso um único multiplicador reutilizado 63 vezes basta — usa 0,4% do tempo disponível, e os DSPs ficam para a CNN e a FFT.

## Slide 15
14
BLOCO 4 · ENTRADA E PROCESSAMENTO DE SINAIS
LMS em série: do algoritmo ao datapath
Responsável: ____________
Peso na IP: LMS 10%
ALGORITMO (PREDITOR / ALE)
entrada: x[n−1]
desejado: d[n] = x[n]
y(n) = Σ w_i · x(n−1−i)
e(n) = d(n) − y(n)
w_i ← w_i + μ · e(n) · x(n−1−i)
i = 0..7 μ = 2⁻³
r_lms = Σe² / Σd²
Pesos e linha de atraso zerados no início de cada janela.
DATAPATH COMPARTILHADO (LMS_Filter_Top)
Linha de atraso
x(n−1)…x(n−8)
Banco de pesos
w0..w7 (Q1.15)
PE
1 mult. + 1 somador (pipeline)
Acumulador
y(n) e e(n) = d − y
Escala μ·e
deslocamento ≫ 3
w_i + μ·e·x (fase de atualização)
Controle (LMS_Control_FSM)
contador de 26 ciclos por iteração
LMS_Stage
repassa a amostra e acumula Σe², Σd² → r_lms
Notes: LMS — algoritmo e datapath (2 min). Com um único sensor, usamos o LMS como preditor linear (filtro adaptativo de linha): a entrada é o passado x[n−1] e o desejado é a amostra atual x[n]. O que é previsível (componentes periódicas) aparece em y(n); o que sobra, e(n), é ruído de banda larga. Armazenamento: as 8 amostras num registrador de deslocamento (linha de atraso endereçável) e os 8 pesos num banco de registradores Q1.15. Os multiplicadores são COMPARTILHADOS: um único elemento de processamento (multiplicador + somador em pipeline) faz as 8 multiplicações da filtragem e as 8 da atualização. μ = 2⁻³ é um deslocamento de 3 bits, sem multiplicador. Saída do estágio: r_lms = Σe²/Σd², a fração do sinal que o LMS não consegue prever — vira característica da árvore. Estabilidade: μ pequeno e pesos zerados no início de cada janela; o erro é saturado em Q1.15, como no Python.

## Slide 16
15
BLOCO 4 · ENTRADA E PROCESSAMENTO DE SINAIS
LMS: escalonamento e tempo por amostra
Responsável: ____________
Peso na IP: LMS 10%
UMA ITERAÇÃO = 26 CICLOS (LMS_Control_FSM)
carga
filtragem: 8 taps
pipeline
y,e
atualização: 8 pesos
escrita
0
1
9
12
13
21
26
ciclo 12: y(n) e e(n) prontos (valid_out)
26
ciclos por iteração do LMS
8 + 5
ciclos para atualizar os 8 pesos (pergunta 4)
30
ciclos por amostra no LMS_Stage (medido)
15 625
ciclos entre amostras a 3,2 kHz (pergunta 5)
Pergunta 5: o LMS processa cada amostra em 0,2 % do intervalo até a próxima — mesmo na taxa bruta de 25,6 kHz (1953 ciclos) caberia.
Notes: LMS — controle e tempo (1,5 min). Perguntas 4 e 5. O controle é um contador de 26 ciclos: ciclo 0 carrega a amostra e zera o acumulador; ciclos 1 a 8 fazem a filtragem (um tap por ciclo); no ciclo 12 y(n) e e(n) estão prontos; ciclos 13 a 20 atualizam os 8 pesos; 21 a 25 esvaziam o pipeline de escrita. Pergunta 4: atualizar todos os coeficientes leva 8 ciclos de emissão + 5 de escrita, dentro de uma iteração de 26 ciclos. Pergunta 5: sim, com folga — o LMS_Stage, contando energia e repasse, leva 30 ciclos por amostra (medido: média 30, máximo 31), e uma amostra decimada chega a cada 15 625 ciclos. Mesmo na taxa bruta (1953 ciclos) caberia.

## Slide 17
16
BLOCO 4 · ENTRADA E PROCESSAMENTO DE SINAIS
Data Bus Driver e MEM_A: dos dados filtrados aos quadros
Responsável: ____________
Peso na IP: Arquitetura geral 25%
DATA BUS DRIVER (JOIN)
LMS_Stage
out_valid
BUS
MEM_A
ramo FFT
Coef. acc.
ramo parâmetros
Mesmo dado, mesmo ciclo, para os dois ramos
in_ready = ready_MEM_A AND ready_acc
Nenhum ramo processa uma janela diferente
MEM_A (Frame_Builder): QUADROS DE 64, SALTO 32
quadro 0
quadro 1
quadro 2
quadro 3
64 amostras por quadro · avança 32 (10 ms)
32
quadros por janela
1056
amostras decimadas
1 kbit
buffer circular (LUT-RAM)
Reapresentar um quadro custa 64 ciclos; a próxima amostra chega em 15 625.
Notes: Barramento e MEM_A (1,5 min). O Data Bus Driver recebe o stream que sai do LMS e o entrega, com join, ao MEM_A (ramo FFT) e ao acumulador de coeficientes (ramo de parâmetros): o dado só avança quando os dois aceitam. O MEM_A (Frame_Builder) é um buffer circular de 64 amostras: a FFT consome 64 amostras, mas os quadros andam de 32 em 32 (50% de sobreposição, 10 ms a 3,2 kHz). Cada amostra participa de dois quadros, então ele reapresenta as 32 antigas antes das 32 novas. Uma janela = 32 quadros = 1056 amostras decimadas — a mesma janela usada pelo LMS e pela autocorrelação. 1024 bits em LUT-RAM, sem gastar M10K.

## Slide 18
17
BLOCO 4 · ENTRADA E PROCESSAMENTO DE SINAIS
FFT de 64 pontos: do algoritmo ao datapath
Responsável: ____________
Peso na IP: MDC, FFT e inversão 20%
PSEUDOCÓDIGO (RADIX-2 DIT)
bit_reverse_copy(x -> X)
para s = 1..6: // 6 estagios
para b = 0..31: // 32 butterflies
(p, q, k) = addr_gen(s, b)
t = W64^k * X[q]
X[p] = (X[p] + t) / 2
X[q] = (X[p] - t) / 2
|X| = max + 3/8 * min
RECURSOS
4 multiplicadores (4 DSP) · 6 somadores
1 RAM 64×32 · 1 ROM 32×32 · ~250 registradores
DATAPATH ITERATIVO (FFT_Top)
FFT_Memory
RAM dual-port 64 × 32 bits
FFT_Butterfly
4 mult. + 6 som. · 6 ciclos
Twiddle ROM
32 × 32 bits
A, B
P, Q
FFT_Addr_Gen
p, q, k por estágio
FFT_Control_FSM
leitura / escrita
Bit_Reverse
endereço de carga
FFT_Magnitude
max + 3/8·min · 0 DSP
|X[k]|, índice k
Entrada
64 amostras do MEM_A
Notes: FFT — algoritmo e datapath (2,5 min). Radix-2 por decimação no tempo (DIT), iterativa e in-place: entrada em ordem de bits invertidos, 6 estágios × 32 butterflies, saída em ordem natural. Por que radix-2 iterativo: é o que menos multiplica por butterfly (4 reais), cabe numa única memória e os endereços saem de deslocamentos e máscaras. Datapath: UMA butterfly reutilizada 192 vezes (4 multiplicadores = 4 DSP, 6 somadores, 6 estágios de pipeline); RAM dual-port de 64 × 32 bits (real e imaginário) — a única memória de dados, dentro do limite de duas; os twiddles W64^k ficam numa ROM de 32 × 32 bits (só os 32 que a DIT usa). A magnitude é estimada por alpha-max + beta-min (max + 3/8·min): só somas e deslocamentos, erro máximo de 6,8%, que não muda a ordem dos picos. No diagrama do grupo estava DIF; mantivemos a DIT porque já estava verificada bit a bit — trocar mudaria o arredondamento e o resultado.

## Slide 19
18
BLOCO 4 · ENTRADA E PROCESSAMENTO DE SINAIS
FFT: controle, ciclos e alternativas de paralelismo
Responsável: ____________
Peso na IP: MDC/FFT/inversão 20 % + diferencial
FSM DA FFT (FFT_Control_FSM)
IDLE
LOAD
COMPUTE
DRAIN
UNLOAD
FLUSH
6 estágios
Fase 0 lê A e B · fase 1 escreve P e Q → 2 ciclos por butterfly. Latência de 7 ciclos (ímpar): leitura e escrita nunca disputam as portas.
636
ciclos por quadro (medido)
12,7 µs
contra 10 ms (folga de ~790×)
Escala ÷2 em 4 dos 6 estágios (ganho 1/16, a escala do treino); saturação nos outros dois.
ALTERNATIVAS DE ARQUITETURA (DIFERENCIAL: COMPARAÇÃO DE DUAS ARQUITETURAS)
arquitetura | multiplicadores | ciclos por quadro | memória | avaliação
1 butterfly reutilizada (adotada) | 4 | ~636 | 1 RAM dual-port | folga enorme; DSPs livres para a CNN
2 butterflies em paralelo | 8 | ~330 | 4 portas ou 2 bancos | dobra DSP e memória sem necessidade
totalmente paralela (192 butterflies) | 768 | ~10 | registradores | não cabe: o chip tem 66 DSPs
Notes: FFT — controle e alternativas (2 min). Cada butterfly precisa de 2 leituras e 2 escritas; com 2 portas, são 2 ciclos: fase 0 lê (portas A e B), fase 1 escreve. A latência leitura→escrita é de 7 ciclos (1 da RAM + 6 da butterfly). Como 7 é ímpar, leitura e escrita nunca disputam as portas — por isso a butterfly tem exatamente 6 estágios. Dentro de um estágio os pares (p, q) são disjuntos, então não há conflito; entre estágios o pipeline é esvaziado. Medido: 636 ciclos por quadro (carga + cálculo + descarga) = 12,7 µs, contra 10 ms. Comparação de arquiteturas (diferencial): 2 butterflies cortaria pela metade os ciclos mas exige 4 portas de memória; totalmente paralela seria 768 multiplicadores. Pergunta 1 (256 pontos): 8 estágios × 128 butterflies = 1024 butterflies (5,3× mais), ~2,6 mil ciclos — ainda cabe; memória 4× maior (256 × 32 bits, ainda 1 M10K); resolução de 12,5 Hz por bin, separando melhor BPFO/BPFI; mas a janela passa a 80 ms e a CNN teria de ser retreinada para 128 linhas.

## Slide 20
19
BLOCO 4 · ENTRADA E PROCESSAMENTO DE SINAIS
MEM_B e bandas BPFO/BPFI
Responsável: ____________
Peso na IP: Classificador ML 10%
MEM_B (Spectrum_Accumulator)
|X[k]| × 32 quadros
bins 0..31
32 acumuladores
24 bits
≫ 5
média = deslocamento
peak_detector
MDC
Feature_Spectral
8 características
Um Stream_Fork entrega o mesmo espectro aos dois. 0 DSP.
AS 8 CARACTERÍSTICAS ESPECTRAIS (Q1.15)
# | característica | cálculo | aponta para
0 | r_1x | espec[1] / E (50 Hz) | desbalanceamento
1 | r_2x | espec[2] / E (100 Hz) | desalinhamento
2 | r_3x | espec[3] / E (150 Hz) | desalinhamento
3 | r_banda1 | espec[4:7] / E (200–400 Hz) | BPFO, BPFI → rolamento
4 | r_banda2 | espec[8:15] / E (400–800 Hz) | rolamento
5 | r_banda3 | espec[16:31] / E (800–1600 Hz) | rolamento
6 | log2E | log2 da energia total (Mitchell) | carga, severidade
7 | centroide | centro de massa espectral | forma do espectro
1 divisor compartilhado nas 7 divisões · 1 DSP · 128 ciclos
Notes: MEM_B e bandas (1,5 min). O MEM_B (Spectrum_Accumulator) soma |X[k]| dos 32 quadros da janela e entrega o espectro médio de 32 bins; a média é um deslocamento de 5 bits, sem divisor. Esse espectro vai, por um Stream_Fork, para dois consumidores: o detector de picos (MDC) e o Feature_Spectral, que calcula as 8 características espectrais. Seis delas são razões pela energia total — não dependem da amplitude absoluta, e é por isso que a árvore aguenta a variação de carga melhor que a CNN. As bandas cobrem as frequências de rolamento (BPFO 179 Hz e BPFI 272 Hz caem na banda 200–400 Hz). Um único divisor por restauração é compartilhado nas 7 divisões; log2 por Mitchell. 128 ciclos do fim do espectro à primeira característica.

## Slide 21
20
BLOCO 4 · ENTRADA E PROCESSAMENTO DE SINAIS
Detector de picos e MDC (Euclides) → f0
Responsável: ____________
Peso na IP: MDC, FFT e inversão 20%
DATAPATH DE EUCLIDES (mdc_gcd)
reg A
reg B
A − B
B − A
A > B ? A = B ?
Por ciclo: o maior recebe a diferença. A = B → MDC.
Zero ignorado · < MDC_MIN ou sem picos → erro · watchdog
EXEMPLO: MDC(12, 18, 30)
passo | A | B
recebe 12, 18 | 12 | 18
ciclo 1 | 12 | 6
ciclo 2 | 6 | 6 (= A)
recebe 30 | 6 | 30
ciclos 3–6 | 6 | 24·18·12·6
k0 = 6
f0 = 6 × 3200 / 64 = 300 Hz
Reproduzido no tb_MDC_Chain.
FSM E RESULTADO
IDLE
RECV
GCD
FINALIZE
OUT
picos: 3 maiores acima do limiar, em sequência
25 ciclos
espectro → f0 (medido)
50 Hz
f0 na placa (3010 rpm)
Notes: Picos e MDC (2,5 min). O detector de picos varre os bins 1 a 31 do espectro médio e guarda os 3 maiores acima de um limiar configurável (PICO_LIMIAR); envia os índices em sequência, com valid/ready. O MDC usa Euclides por subtrações: dois registradores A e B, um comparador e dois subtratores; a cada ciclo o maior recebe a diferença; quando A = B, esse é o MDC. Com 3 índices: k0 = MDC(MDC(a,b),c). FSM: IDLE, RECV (recebe índice), GCD (subtrai), FINALIZE (testa erro) e OUT (valid). Índice zero é ignorado; resultado abaixo de MDC_MIN ou sem picos acende o erro; um contador de iterações (watchdog) limita o pior caso a ~68 ciclos por par. Exemplo do enunciado: MDC(12, 18, 30) = 6 — reproduzido no tb_MDC_Chain. O f0_estimator calcula f0 = k0 · fs / N; como N = 64 é potência de 2, a divisão é um deslocamento. Na placa: f0 = 50 Hz nas 12 janelas, a rotação real. Latência medida: 25 ciclos do fim do espectro até f0. Limite: rolamento não é harmônico — fica com a árvore.

## Slide 22
21
BLOCO 5 · ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS
Acumulador de coeficientes: autocorrelação
Responsável: ____________
Peso na IP: MDC, FFT e inversão 20%
ALGORITMO
r[k] = Σ x[n] · x[n−k]
k = 0..3, n = k..1055
rho[k] = r[k] / r[0]
Q1.15, |rho| ≤ 1
rho1..3 → árvore
rho1..3 → Toeplitz R
DATAPATH EM FLUXO (autocorrelacao_yw)
x[n], x[n−1..3]
3 registradores
× (par 1)
r0 / r2
× (par 2)
r1 / r3
4 acumuladores
48 bits
÷ r[0]
divisor
2 multiplicadores: um par de lags por ciclo (r0/r1, depois r2/r3)
Não guarda a janela: ~17 mil flip-flops economizados
Divisor por restauração compartilhado nas 3 normalizações
Saída por índice: r_valid / r_index / r_data
440
ciclos após a última amostra
2 DSP
+ 1 divisor
Notes: Autocorrelação (1,5 min). É o "coefficient accumulator" do diagrama. Calcula r[k] = Σ x[n]·x[n−k] para k = 0..3 sobre as 1056 amostras e normaliza rho[k] = r[k]/r[0] em Q1.15. Arquitetura em fluxo: a versão original guardava 64 amostras num registrador de deslocamento; com 1056 amostras isso custaria ~17 mil flip-flops, então reescrevemos em streaming — só guarda as 3 últimas amostras e acumula a cada chegada. Dois multiplicadores reutilizados: em um ciclo r0/r1, no seguinte r2/r3. Acumuladores de 48 bits (produtos plenos de 32 bits × 1056). A normalização usa o fixed_point_divider por restauração (1 bit por ciclo). rho1..rho3 vão para a árvore e para o Yule-Walker. 440 ciclos depois da última amostra.

## Slide 23
22
BLOCO 5 · ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS
Inversão de matriz: Gauss-Jordan para Yule-Walker
Responsável: ____________
Peso na IP: MDC, FFT e inversão 20%
O SISTEMA (YULE-WALKER)
| 1 rho1 rho2 |
| rho1 1 rho1 |
| rho2 rho1 1 |
R · a = r → a = R⁻¹ · r
a1..a3 = parâmetros AR(3) do motor
R e R⁻¹ em Q8.16 (24 bits)
Saem como a/2 em Q1.15
≤ 1 LSB
de erro contra numpy
FSM (gauss_jordan_inv), POR COLUNA k
IDLE
FIND_PIVOT
CHECK_PIVOT
SWAP
RECIP (1/pivô)
NORMALIZE
ELIMINATE
NEXT_K
DONE
k < n
ERROR / singular
|pivô| < EPSILON
ARQUITETURA
Memória [A | I]: 4 × 8 palavras + permutação de linhas
Pivotamento parcial (maior |a| da coluna)
1 multiplicador compartilhado: normalização e eliminação
1/pivô pelo divisor por restauração
Solver: 9 MACs para a = R⁻¹·r
245
ciclos (3×3)
2 DSP
GJ + solver
Notes: Gauss-Jordan (2,5 min) — pergunta 2. O sistema linear vem do próprio sensor: as equações de Yule-Walker R·a = r, com R a matriz de Toeplitz 3×3 dos rho. O Yule_Walker_Solver monta R e carrega no inversor um elemento por ciclo; o gauss_jordan_inv inverte (aceita até 4×4); o solver calcula a = R⁻¹·r com um MAC (9 produtos, 2 ciclos cada). Organização: memória [A | I] de 4 × 8 palavras + vetor de permutação de linhas. Sequência por coluna k: acha o pivô (maior |a| da coluna, pivotamento parcial), testa, troca linhas, calcula 1/pivô com o divisor, normaliza a linha, elimina nas outras. Pergunta 2: se |pivô| < EPSILON, sinaliza singular e os coeficientes saem zerados (mesma convenção do Python); divisão por zero vai para o estado ERROR. Ponto fixo: medimos no dataset número de condição até ~66 e |R⁻¹| até ~16 — o Q4.12 original saturava (±8), por isso usamos Q8.16; erro de no máximo 1 LSB contra numpy.linalg.solve. Um multiplicador compartilhado entre normalização e eliminação. 245 ciclos para a 3×3.

## Slide 24
23
BLOCO 6 · CLASSIFICADORES
Parameter RegFile e árvore de decisão em hardware
Responsável: ____________
Peso na IP: Classificador ML 10%
PARAMETER REGFILE (16 × Q1.15)
pos. | conteúdo | origem
0–7 | 8 espectrais | MEM_B
8 | r_lms | LMS
9–11 | rho1..rho3 | autocorr.
12 | f0 (Hz) | MDC
13–15 | a1/2..a3/2 | Gauss-Jordan
Aceita cada palavra uma vez, em qualquer ordem; entrega quando as 16 estão cheias.
A ROM atual decide com 0..11; 12..15 chegam ao classificador (retreinar = gerar outra ROM).
DATAPATH (ML_Tree_Classifier)
ROM de nós
141 × 32 bits
Decodifica
feature · limiar · filho
Banco de features
16 × Q1.15
Comparador
feature ≤ limiar ?
Próximo nó
nó+1 ou filho dir.
Folha → classe (2 bits) + valid
NÚMEROS
0 DSP
só comparações
20 ciclos
vetor → classe
564 B
de ROM (1 M10K)
93,2 %
acurácia no teste
Notes: RegFile e árvore (2 min) — itens do 3.5. O Parameter RegFile junta as características que chegam em momentos diferentes (o MDC e o LMS terminam muito antes da inversão): aceita cada palavra uma vez, em qualquer ordem, e só entrega quando as 16 posições estão cheias — a árvore sempre vê um vetor coerente de uma única janela. Entradas: 16 (8 espectrais, r_lms, rho1..3, f0, a1..a3); a ROM atual usa as posições 0..11 (foi treinada assim) e as outras chegam ao classificador como o enunciado pede. Saída: 2 bits de classe + valid. "Pesos": 141 nós de 32 bits numa ROM. Operação: só comparação com sinal — sem multiplicador, sem função de ativação; a decisão da classe é a folha alcançada. Execução: carrega o vetor (16 ciclos) e percorre um nível a cada 2 ciclos. Latência medida: 20 ciclos do vetor completo à classe; 15,8 µs da última amostra à classe. Recursos: 0 DSP, 1 bloco M10K, ~150 ALMs. Por que serve para FPGA: determinística, sem DSP, minúscula.

## Slide 25
24
BLOCO 6 · CLASSIFICADORES
CNN: como os dados saem da FFT e chegam ao CNN_Top
Responsável: ____________
Peso na IP: CNN 15%
FFT_Top
|X[k]|, k = 0..63
Stream_Fork
bins 0..31
FFT_Log2_Compress
log2 de Mitchell · 1 ciclo · 0 DSP
Spectrogram_Buffer
transposição 32×32 (2 M10K)
CNN_Top
1 pixel por ciclo, raster
mesmo |X| → MEM_B
LOG2 DE MITCHELL (bit a bit com o Python)
m = |X| + 1
e = msb(m) // encoder
pixel = e·2048 +
((m − 2^e) ≪ 11) ≫ e
pixel = min(pixel, 32767)
Só encoder, subtrator, shifter e somador. Comprime a faixa dinâmica da vibração em 16 bits.
POR QUE TRANSPOR: CHEGA POR QUADRO, SAI POR LINHA
quadro t (coluna) = 32 bins de um instante
linha f = um bin ao longo dos 32 quadros
escrita: quadro a quadro (coluna)
leitura: linha a linha (raster) → CNN
32 × 32
linha = frequência (50 Hz), coluna = tempo (10 ms)
1056
amostras: a mesma janela da árvore
Notes: Da FFT à CNN (2,5 min). Ponto central da integração da CNN: a rede foi treinada com espectrogramas gerados em Python, então o hardware precisa montar EXATAMENTE a mesma imagem. Passo a passo: (1) a FFT entrega |X[k]| com o índice k; os bins 0..31 passam por um Stream_Fork que manda a mesma magnitude ao MEM_B e ao ramo CNN. (2) FFT_Log2_Compress aplica log2 de Mitchell: m = |X|+1, e = posição do 1 mais significativo (priority encoder), pixel = e·2048 + ((m − 2^e) ≪ 11) ≫ e — sem multiplicador, 1 ciclo, o mesmo erro que o Python cometeu no treino. (3) Spectrogram_Buffer: os dados CHEGAM por quadro (32 bins de um instante) e precisam SAIR por linha (um bin ao longo dos 32 instantes): é uma transposição numa memória 32×32×16 bits (2 M10K). (4) Quando o 32º quadro chega, ele entrega os 1024 pixels em ordem raster, 1 por ciclo, com valid/ready, para o CNN_Top. Uma imagem cobre as mesmas 1056 amostras da árvore: os dois classificadores olham para o mesmo trecho.

## Slide 26
25
BLOCO 6 · CLASSIFICADORES
CNN: arquitetura detalhada (CNN_Top)
Responsável: ____________
Peso na IP: CNN 15%
Entrada
32×32×1 · Q1.15
Line Buffer
2 linhas · janela 3×3 · padding 1
Conv 3×3 ×8
8 MAC paralelos · 9 ciclos/janela
ReLU
reescala + satura + max(0,x)
MaxPool 2×2
stride 2 · streaming
GAP + densa 8→4
1 MAC × 32 · argmax
CNN_Weight_ROM
9 × 128 bits + densa
CNN_Control_FSM
IDLE → STREAM → DRAIN → DENSE → FINISH
DIMENSÕES E CONTAS
camada | saída | valores | multiplicações
entrada | 32×32×1 | 1 024 | —
conv 3×3 ×8 + ReLU | 32×32×8 | 8 192 | 73 728
max pool 2×2 | 16×16×8 | 2 048 | 0
GAP | 8 | 8 | 0 (≫ 8)
densa + argmax | 4 → classe | 4 | 32
116
parâmetros (72+8+32+4)
9 DSP
8 conv + 1 densa
9 332
ciclos por imagem
187 µs
a 50 MHz
Notes: Arquitetura da CNN (2,5 min). Entrada 32×32×1 em ordem raster. CNN_Line_Buffer: 2 linhas guardadas geram a janela 3×3 com padding 1 (zeros gerados nas bordas, sem memória extra). CNN_Conv_Layer: 8 filtros 3×3, stride 1 — 8 MACs em paralelo, um por filtro, cada um percorrendo os 9 taps (9 ciclos por janela); pesos da CNN_Weight_ROM, endereçada por tap. CNN_ReLU: reescala Q2.30 → Q1.15 com arredondamento, satura e aplica ReLU — que é só um mux pelo bit de sinal. CNN_MaxPool 2×2 / stride 2 em streaming: guarda só meia linha de máximos parciais (16 palavras por canal). CNN_Dense_Classifier: média global (GAP) acumulada em streaming e dividida por 256 com um deslocamento; densa 8→4 com UM MAC reutilizado 32 vezes; argmax (empate = menor índice) — sem softmax, porque não muda qual score é o maior. CNN_Control_FSM coordena IDLE → STREAM → DRAIN → DENSE → FINISH. Contagem: 73 728 multiplicações na conv + 32 na densa.

## Slide 27
26
BLOCO 6 · CLASSIFICADORES
CNN: line buffer, MACs e nível de paralelismo
Responsável: ____________
Peso na IP: CNN 15%
LINE BUFFER (pergunta 7)
linhas r−2 e r−1 guardadas
janela 3×3 pronta quando (r, c) chega
9 216 → 1 024
leituras por imagem (9× menos)
2 × 33
palavras guardadas
Padding 1 sem memória extra: colunas zeradas na borda esquerda e varredura 33×33 empurrando zeros.
NÍVEL DE PARALELISMO (pergunta 6)
opção | mult. | ciclos (conv) | tempo
totalmente paralela | 72 | ~1 024 | 20 µs (não cabe)
1 MAC reutilizado | 1 | 73 728 | 1,5 ms
8 MAC (adotada) | 8 | 9 216 | 184 µs
Adotada: paralelo no filtro, serial no tap. Os 8 filtros leem a mesma janela, então o dado é reaproveitado sem custo de memória.
CNN_MAC_Unit: 3 ESTÁGIOS
registra a, b
registra a·b (DSP)
acumula (40 bits)
Flags first/last viajam com o dado; o bias entra como valor inicial do acumulador.
Notes: Line buffer e paralelismo (2,5 min) — perguntas 6 e 7. Pergunta 7: os pixels chegam linha a linha; guardando só as 2 últimas linhas, quando o pixel (r, c) entra os pixels (r−1, c) e (r−2, c) já estão guardados e a coluna da janela fica pronta. Cada pixel é lido UMA vez: 1024 acessos em vez de 9216 (9×), com 2 × 33 palavras de memória em vez da imagem inteira. O padding sai de graça: na coluna 0 as colunas antigas são zeradas, e a varredura vai até 33×33 empurrando zeros. Pergunta 6: totalmente paralela = 72 multiplicadores, ~1024 ciclos, mas não cabe (o chip tem 66 DSPs e a FFT/LMS também precisam); um único MAC = 1 DSP, mas 73 728 ciclos (1,5 ms). Escolhemos paralelo no filtro e serial no tap: os 8 filtros leem a MESMA janela, então processá-los juntos reaproveita o dado sem custo de memória; 8 DSPs e 9216 ciclos. MAC: 3 estágios (registra entradas, registra produto, acumula) para inferir o DSP e fechar 50 MHz; acumulador de 40 bits; flags first/last viajam com o dado, o bias entra como valor inicial — sem ciclo extra.

## Slide 28
27
BLOCO 6 · CLASSIFICADORES
CNN: controle, memória dos mapas e gargalos
Responsável: ____________
Peso na IP: CNN 15%
FSM (CNN_Control_FSM)
IDLE
ready, zera tudo
STREAM
1089 passos
DRAIN
esvazia pipeline
DENSE
32 MACs
FINISH
done + valid
STREAM só avança se a conv aceita E há pixel válido: é esse AND que evita perda ou sobrescrita.
MEMÓRIA DOS MAPAS DE CARACTERÍSTICAS
estágio | guardado | se guardasse tudo
line buffer | 2 × 33 palavras | 1 024
max pool | 16 × 8 palavras | 8 192
GAP | 8 acumuladores | 2 048
9 332
ciclos por imagem (medido): 8 968 lendo + 361 até a classe
Convolução
gargalo: 9 ciclos por janela, 8 DSPs
~94 %
possível trocando a GAP por média só no tempo
Por que a CNN acerta menos que a árvore: a média global (GAP) descarta em que frequência está a energia — justamente o que separa desbalanceamento de normal.
Notes: Controle e memória da CNN (1,5 min). A FSM tem 5 estados: IDLE (ready, zera line buffers, pooling e GAP na saída), STREAM (avança a varredura só quando a conv aceita E há pixel válido — esse AND é o que evita perda ou sobrescrita), DRAIN (espera conv → ReLU → pooling esvaziarem), DENSE (32 MACs da densa) e FINISH (pulsa done e valid). Armazenamento dos mapas: nenhum mapa é guardado inteiro. O mapa 32×32×8 da conv passa direto para o pooling; o pooling guarda meia linha de máximos (16 × 8 palavras = 2 kbit em vez de 8192 palavras); a GAP guarda 8 acumuladores. Contagem medida: 9 332 ciclos (8 968 lendo os pixels + 361 até a classe). Gargalo: a convolução — 9 ciclos por janela e o maior uso de DSP do projeto. Limitação conhecida: a GAP descarta EM QUE frequência está a energia; trocá-la por média só no tempo (densa 128×4) daria ~94% balanceada em validação.

## Slide 29
28
BLOCO 7 · IMPLEMENTAÇÃO E RESULTADOS
Código HDL: um módulo numérico e um de ML
Responsável: ____________
Peso na IP: HDL sintetizável 10%
mdc_gcd.v — FSM + DATAPATH DE EUCLIDES (SEQUENCIAL)
S_GCD: begin
if (a_eq_b) begin // A = B: MDC
acc <= reg_a;
state <= (peak_cnt+1 == NUM_PEAKS)
? S_FINALIZE : S_RECV;
end else if (iter_cnt == MAX_ITER) begin
timeout_err <= 1'b1; // watchdog
state <= S_FINALIZE;
end else begin
iter_cnt <= iter_cnt + 1;
if (a_gt_b) reg_a <= diff_ab; // A - B
else reg_b <= diff_ba; // B - A
end
end
CNN_ReLU.v — ATIVAÇÃO (COMBINACIONAL)
// 1) reescala Q2.30 -> Q1.15 com arredondamento
wire signed [ACC_W-1:0] scaled =
(in_acc + ROUND_VAL) >>> SHIFT;
// 2) saturacao em 16 bits
wire signed [WIDTH-1:0] sat =
(scaled > MAX_VAL) ? MAX_VAL[WIDTH-1:0] :
(scaled < MIN_VAL) ? MIN_VAL[WIDTH-1:0] :
scaled[WIDTH-1:0];
// 3) ReLU: um mux pelo bit de sinal
assign out_y = sat[WIDTH-1] ? 0 : sat;
Em todos os 48 módulos: interface start / valid / ready / busy / done, parâmetros (WIDTH, FRAC…), laços com limite fixo, nenhum latch.
Notes: Código HDL (2 min) — entregável 6.5. À esquerda, o estado GCD do mdc_gcd (módulo numérico): lógica sequencial da FSM com o datapath de Euclides; o watchdog limita o laço a um número fixo de iterações, nada depende de laços de software. À direita, o CNN_ReLU (módulo de ML): lógica puramente combinacional — reescala com arredondamento, satura e aplica ReLU com um mux pelo bit de sinal. Pontos de sintetizabilidade em todo o projeto: interface com clk, reset, start, valid/ready, busy e done; parâmetros (WIDTH, FRAC, N...) — a parametrização é um diferencial; laços com limite fixo; nenhuma estrutura de software. Verificado no Quartus (compila sem latch, fecha 50 MHz), no Yosys (0 problemas) e no Verilator (0 erros).

## Slide 30
29
BLOCO 7 · IMPLEMENTAÇÃO E RESULTADOS
Simulação e análise numérica
Responsável: ____________
Peso na IP: Simulação 10% · diferencial (erro)
39 TESTBENCHES — ESPERADO × OBTIDO
testbench | entradas | resultado
tb_FFT_Top | janelas reais, contrapressão | bit a bit com o modelo
tb_MDC_Chain | MDC(12,18,30), sem picos | k0 = 6 → 300 Hz; erro
tb_gauss_jordan_inv | 2×2, 3×3 com troca, 4×4, singular | inversa correta; singular = 1
tb_LMS_Stage | 6 janelas reais | r_lms bit a bit
tb_Feature_Spectral | 8 janelas | 8 features bit a bit
tb_ML_Tree_Classifier | 64 vetores | classe = sklearn
tb_CNN_Top | 8 espectrogramas reais | scores e classe bit a bit
tb_SMMA_Top | 12 janelas pelos pinos | árvore = Python, 11/12
tb_Equivalencia | 12 janelas | idêntico à versão da placa
PONTO FIXO × PONTO FLUTUANTE
0,02 %
CNN: imagens com classe diferente
0,15 %
árvore: janelas com classe diferente
≤ 1 LSB
Yule-Walker contra numpy
≤ 6,8 %
magnitude aproximada (mantém a ordem dos picos)
Ordem de teste: aritmética → blocos → sistema
Casos de borda: singular, pivô zero, MDC com zero, sem picos, contrapressão aleatória, reuso sem reset
Ondas: ModelSim (sim_latencia.do)
Notes: Simulação (2,5 min) — entregável 6.6. 39 testbenches auto-verificáveis, todos aprovados; um testbench só passa se não há linha de falha, todo contador de erro é zero e aparece a frase de sucesso. Entradas: janelas REAIS do dataset geradas pelo Python, e os resultados esperados vêm do modelo bit-exato — por isso a maioria compara bit a bit. Testamos de baixo para cima: aritmética, depois cada bloco, depois o sistema; assim um erro de arredondamento aparece no teste do multiplicador e não como uma classe errada. Casos de borda: matriz singular, pivô zero, entrada zero no MDC, ausência de picos, contrapressão aleatória nos handshakes, reuso sem reset. Análise de erro ponto fixo × flutuante (diferencial): CNN 0,02% de imagens com classe diferente; árvore 0,15%; Yule-Walker ≤ 1 LSB; a magnitude alpha-max beta-min erra até 6,8% mas preserva a ordem dos picos. O tb_Equivalencia prova que a versão final dá exatamente o mesmo resultado da versão gravada na placa. Mostrar as ondas no ModelSim: do ../sim/modelsim/sim_latencia.do.

## Slide 31
30
BLOCO 7 · IMPLEMENTAÇÃO E RESULTADOS
Síntese no Quartus: recursos e tempo
Responsável: ____________
Peso na IP: Diferencial (síntese e tempo crítico)
bloco | ALMs | registradores | M10K | DSP
Sample_Source (sensor) | 155 | 76 | 200 | 1
FIR_Decimator | 434 | 1 229 | 0 | 2
LMS_Stage + LMS_Filter_Top | 380 | 926 | 0 | 2
Frame_Builder (MEM_A) | 277 | 1 065 | 0 | 0
FFT_Top | 3 023 | 3 060 | 0 | 4
Spectrum_Accumulator (MEM_B) | 342 | 694 | 0 | 0
Feature_Spectral | 519 | 593 | 0 | 1
picos + MDC + f0 | 126 | 208 | 0 | 1
autocorrelacao_yw | 416 | 815 | 0 | 2
Yule-Walker + Gauss-Jordan | 1 191 | 1 067 | 0 | 2
RegFile + árvore | 289 | 577 | 1 | 0
log2 + espectrograma | 165 | 103 | 2 | 0
CNN_Top | 2 537 | 4 962 | 0 | 9
controle + painel | 385 | 18 | 0 | 0
total | 10 316 (56 %) | 15 416 | 203 (66 %) | 24 (36 %)
+2,96 ns
slack de setup a 50 MHz (85 °C)
58,7 MHz
Fmax
LEITURA
M10K: 200 dos 203 são a ROM do sensor
Mais DSP: CNN (9), FFT (4)
Caminho crítico: multiplicadores largos do Gauss-Jordan e do solver
Notes: Síntese (2 min). Números do relatório do Quartus 20.1 para a DE0-CV (5CEBA4F23C7). O projeto inteiro usa 56% das ALMs, 66% dos blocos M10K (quase todos pela ROM do dataset do simulador do sensor — 200 dos 203) e 36% dos DSPs. Timing: slack de setup de +2,96 ns no modelo lento a 85 °C, ou seja Fmax de 58,7 MHz — fecha 50 MHz com folga. Quem mais usa lógica: FFT e CNN. Quem mais usa DSP: CNN (9). O caminho crítico está nos multiplicadores largos (24×24 do Gauss-Jordan e MAC do Yule-Walker). Consumo de potência não foi medido na placa; a estimativa pode ser feita com o PowerPlay do Quartus.

## Slide 32
31
BLOCO 7 · IMPLEMENTAÇÃO E RESULTADOS
Mapeamento na placa DE0-CV
Responsável: ____________
Peso na IP: Entregável 6.7
DE0-CV · Cyclone V 5CEBA4F23C7 · CLOCK_50
8
HEX5
janela
8
HEX4
janela
8
HEX3
E = erro
8
HEX2
verdadeira
8
HEX1
CNN
8
HEX0
árvore
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
LEDR
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
SW
KEY1
KEY0
ENTRADAS
controle | função
KEY0 | reset
KEY1 | processa a janela (~0,33 s)
SW[3:0] | janela 0..11
SW8 | mostra f0 (Hz) nos HEX
SW9 | LEDs mostram scores da CNN
LEDs
LED | significado
0–3 | classe da árvore (one-hot)
4 / 5 | árvore certa / CNN certa
6 / 7 | árvore = CNN / Python certo
8 / 9 | ocupado / resultado válido
Notes: Mapeamento na placa (1,5 min). Entradas: KEY0 = reset (passa por 2 registradores de sincronização), KEY1 = processa uma janela, SW[3:0] = qual das 12 janelas, SW8 = mostra a f0 do MDC em Hz, SW9 = troca os LEDs para os scores da CNN. Saídas: HEX0 = classe da árvore, HEX1 = classe da CNN, HEX2 = classe verdadeira, HEX3 = "E" se houve erro na árvore ou saturação no FIR, HEX5:4 = número da janela. LEDs: 0–3 classe da árvore em one-hot; 4 árvore certa; 5 CNN certa; 6 árvore = CNN; 7 o modelo Python acerta esta janela; 8 ocupado; 9 resultado válido. Um único relógio, CLOCK_50, sem PLL.

## Slide 33
32
BLOCO 7 · IMPLEMENTAÇÃO E RESULTADOS
Demonstração: o que a placa deve mostrar
Responsável: ____________
Peso na IP: Entregável 6.7
janela (SW) | arquivo do dataset | verdadeira | árvore (HEX0) | CNN (HEX1)
0 (0000) | 0Nm_Normal | 0 | 0 | 0
1 (0001) | 0Nm_Unbalance_1751mg | 1 | 1 | 1
2 (0010) | 0Nm_Misalign_03 | 2 | 2 | 2
3 (0011) | 0Nm_BPFO_10 | 3 | 3 | 3
4 (0100) | 2Nm_Normal | 0 | 0 | 0
5 (0101) | 2Nm_Unbalance_1751mg | 1 | 1 | 2
6 (0110) | 2Nm_Misalign_03 | 2 | 2 | 2
7 (0111) | 2Nm_BPFO_10 | 3 | 3 | 3
8 (1000) | 4Nm_Normal | 0 | 1 | 2
9 (1001) | 4Nm_Unbalance_1751mg | 1 | 1 | 1
10 (1010) | 4Nm_Misalign_03 | 2 | 2 | 2
11 (1011) | 4Nm_BPFO_10 | 3 | 3 | 3
ROTEIRO (1 MIN)
KEY0: reset
SW[3:0]: escolher a janela
KEY1: processar
LEDR8 ~0,33 s → LEDR9 acende
Ler HEX0, HEX1, HEX2; SW8 → f0
11/12
árvore
10/12
CNN
Janela 8: o modelo Python também erra — o hardware reproduz o modelo fielmente.
Notes: Demonstração (2 min). Roteiro: KEY0 para resetar; escolher a janela nas chaves; KEY1; LEDR8 acende por ~0,33 s (a fonte reproduz a janela na taxa real do sensor) e LEDR9 acende com o resultado. Não é preciso resetar entre janelas. A tabela é o que a placa deve mostrar, obtida da simulação ponta a ponta com o mesmo RTL — inclusive os erros. Janela 8 (normal a 4 N·m): a árvore diz desbalanceamento; o modelo Python também erra essa janela, então é um erro do modelo reproduzido fielmente pelo hardware (LEDR7 apagado mostra isso). Janela 5: a CNN erra. Com SW8 ligado a placa mostra f0 = 50 Hz em todas: a rotação real de 3010 rpm. Plano B: vídeo gravado e a ficha docs/SMMA_casos_de_teste_placa.pdf.

## Slide 34
33
BLOCO 7 · IMPLEMENTAÇÃO E RESULTADOS
Decisões de projeto
Responsável: ____________
Peso na IP: Entregável 6.8
1
Paralelo
Ramos FFT/MDC, parâmetros e CNN sobre a mesma janela
8 filtros da convolução
2
Compartilhado
FIR: 1 mult. × 63 · LMS: 1 PE × 16
FFT: 1 butterfly × 192 · densa: 1 MAC × 32
Pergunta 9: entre FFT, LMS e CNN não compensa (trabalham ao mesmo tempo; 24/66 DSP)
3
Gargalo e consumo
Mais multiplicadores: CNN (9 DSP), depois FFT (4) — pergunta 8
Mais ciclos: CNN, 9 332 por imagem
Mais memória: ROM do sensor (200 M10K)
4
Otimização
Densa com média só no tempo (~94 % na validação)
Pesos de 8 bits (mesma acurácia, metade da memória)
Clock gating dos ramos ociosos; FIR simétrico
Requisito de 10 ms (pergunta 11): atendido. Cada quadro novo é transformado em 12,7 µs (folga de ~790×); a decisão completa sai 0,2 ms após a última amostra.
Notes: Decisões de projeto (2 min) — entregável 6.8 e perguntas 8, 9 e 11. Paralelos: os três ramos depois do barramento e os 8 filtros da convolução. Compartilhados: dentro de cada módulo (multiplicador do FIR 63×, PE do LMS 16×, butterfly 192×, MAC da densa 32×, um divisor por bloco, multiplicador do Gauss-Jordan). Pergunta 8: a CNN é quem mais usa multiplicadores (9 DSP), seguida da FFT (4). Pergunta 9: compartilhar entre FFT, LMS e CNN não compensa aqui — eles trabalham ao mesmo tempo (o LMS a cada amostra, a FFT a cada quadro, a CNN no fim), então dividir exigiria arbitragem, muxes e serializaria o que hoje é paralelo; e usamos só 24 dos 66 DSPs. O compartilhamento rende dentro de cada módulo, onde o recurso fica ocioso a maior parte do tempo. Gargalo: CNN (9 332 ciclos e 9 DSPs). Pergunta 11: sim — cada quadro novo (10 ms) é transformado em 12,7 µs; a decisão sai 0,2 ms depois da última amostra. Otimizações: densa com média só no tempo (+11 pontos de acurácia na validação), pesos de 8 bits (metade da memória), clock gating dos ramos ociosos entre janelas, FIR simétrico (32 multiplicações).

## Slide 35
34
BLOCO 7 · IMPLEMENTAÇÃO E RESULTADOS
Resumo dos resultados
Responsável: ____________
93,2 %
árvore — acurácia no teste (bal. 90,1 %)
83,2 %
CNN — acurácia no teste (bal. 82,1 %)
11 / 12
árvore na placa
10 / 12
CNN na placa
0,2 ms
da última amostra ao resultado
12,7 µs
FFT de um quadro (10 ms disponíveis)
15,8 µs
caminho da árvore
187 µs
caminho da CNN
ACURÁCIA POR CARGA (TESTE, PONTO FIXO)
 | 0 N·m | 2 N·m | 4 N·m | geral
árvore | 97,3 % | 93,5 % | 88,3 % | 93,2 %
CNN | 89,3 % | 86,2 % | 73,8 % | 83,2 %
RECURSOS (QUARTUS)
ALMs | M10K | DSP | Fmax
56 % | 66 % | 36 % | 58,7 MHz
Notes: Resumo (1,5 min). Acurácia no conjunto de teste (4 021 janelas nunca vistas no treino), calculada em ponto fixo — exatamente o que a FPGA calcula: árvore 93,2% (balanceada 90,1%), CNN 83,2% (balanceada 82,1%). A árvore vence porque suas características são razões pela energia (robustas à carga) e incluem a informação de frequência que a GAP da CNN descarta. Na placa, as 12 janelas: 11/12 na árvore e 10/12 na CNN, idêntico ao previsto. Tempo: uma janela dura 332 ms porque o simulador reproduz o sensor na taxa real; o processamento depois da última amostra leva 0,2 ms (caminho da árvore 15,8 µs, da CNN 187 µs). Recursos: 56% das ALMs, 66% dos M10K, 36% dos DSPs; fecha a 50 MHz com Fmax de 58,7 MHz. Potência não foi medida.

## Slide 36
Conclusões
Todos os módulos do enunciado estão em hardware, integrados por handshake e gravados na placa
O algoritmo foi modelado bit a bit: o Python é a especificação, o hardware reproduz o modelo (11/12, como previsto)
Folga temporal enorme: decisão 0,2 ms após a janela; FFT de um quadro em 12,7 µs contra 10 ms
Limitações: um canal (memória), GAP da CNN, MDC só para falhas harmônicas
Próximos passos: densa com média no tempo, pesos de 8 bits, FFT de 256 pontos, sensor real no lugar da ROM
Perguntas?
Notes: Conclusões (1 min). Feche com a mensagem central: o algoritmo foi modelado para hardware de forma que o resultado da placa é previsível pelo modelo. Abra para perguntas; o slide seguinte tem as respostas curtas das 11 perguntas do enunciado.

## Slide 37
36
APÊNDICE
Perguntas da banca (seção 7): respostas curtas
Responsável: ____________
# | pergunta | resposta curta | slide
1 | FFT de 64 → 256 pontos | 1024 butterflies (5,3×), ~2,6 mil ciclos, ainda cabe; 12,5 Hz/bin; CNN teria de ser retreinada | 18
2 | Pivô zero ou próximo de zero | Pivotamento parcial; ¦pivô¦ < EPSILON → singular, coeficientes zerados; ÷0 → ERROR | 22
3 | Overflow / perda de precisão | Escala ÷2 na FFT, acumuladores largos, saturação; Q8.16 na matriz; erro medido 0,02–0,15 % | 11
4 | Ciclos para atualizar o LMS | 8 ciclos de emissão + 5 de escrita, numa iteração de 26 | 15
5 | LMS antes da próxima amostra? | Sim: 30 ciclos por amostra contra 15 625 disponíveis | 15
6 | CNN paralela × 1 MAC | 72 mult. (~1 024 ciclos, não cabe) × 1 mult. (73 728 ciclos); usamos 8 MACs: 9 216 ciclos | 26
7 | Line buffers e acessos | Cada pixel lido uma vez: 9 216 → 1 024 acessos, com 2 × 33 palavras | 26
8 | Maior consumo de multiplicadores | CNN (9 DSP), depois FFT (4) | 33
9 | Compartilhar mult. entre FFT, LMS e CNN? | Não aqui: trabalham ao mesmo tempo; compartilhamos dentro de cada módulo | 33
10 | Como saber que a saída é válida | valid/ready em todos os streams, done por bloco, LEDR9 no resultado final | 9
11 | Requisito de 10 ms | Sim: 12,7 µs por quadro; decisão 0,2 ms após a última amostra | 33
Notes: Apêndice para a sessão de perguntas. Combinem antes quem responde cada uma (a nota AT é individual). Respostas detalhadas estão nas notas dos slides indicados.